## Slide 3
Notes: Коллеги, на слайде представлено содержание доклада, согласно которого я расскажу о влиянии исходных данных и методологии проектирования решений на экономические показатели проекта.

## Slide 4
Notes: Для начала предлагаю засинхронизироваться в терминологии. Геотехнические решения - … Затраты предлагаю разделить на прямые и скрытые. Прямые затраты очевидны, а скрытые либо игнорируются, либо несвоевременно оцениваются. Правильное проектирование зиждется на наличии качественных ИД, четкой методологии и комплексному анализу геотехнических решений.

## Slide 5
Notes: Постараюсь кратко по необходимости качественных исходных данных. Перед вами одна и та же колонка с разницей в 2 недели, нет, дело не в регенерации эллювия, разница в том, что слева подрядчик бурил самостоятельно, а справа – в присутствии эксперта. Хочу обратить ваше внимание, что самостоятельно подрядчик определял RQD сланца 90%.

## Slide 6
Notes: Слайдом ранее мы видели аватар, а теперь перед нами физическое воплощение, и на все вопросы появляются ответы, кроме одного: что именно заставило геолога снять с показателя качества эти 10%. По самостоятельным и контрольным данным получались разные проектные решения, это значит, что закладывая по левой колонке сваи длиной 9 метров, пришлось бы с удивлением для себя обнаружить, что погрузить в лучшем случае можно только первые три, а потом уходить на доп. изыскания, лидерное бурение, испытания, перепроектирование, в условиях когда время стоит наибольших денег. Таким образом, главный интересант качества изысканий – заказчик проекта, а не проектировщик, как принято полагать.

## Slide 7
Notes: Далее коллеги обсудим проектные инструменты оптимизации. Допустим, мы позаботились о том, что исходные данные правильные и подробные. Я выделил три условных блока, которые могут существенно влиять на стоимость решений: использование спец. Моделей грунта, возможность реализации впрямую любых техрешений и функионал по стадийности расчетов. Первый и третий методы я думаю понятны, по второму поясню примером про КСП.

## Slide 8
Notes: Позитивное влияние нелинейных характеристик грунтов.

## Slide 9
Notes: Далее на примере следующей аналитике по другому объекту хочу рассказать о назначаемых в расчет характеристиках. Расчеты выполнены в одном и том же ПК, слева при помощи сателлита ПК, справа – с выгрузкой результатов из GTS NX. Из-за отсутствия несущей способности у свай торцы плиты «задираются», провоцируя возникновение паразитных внутренних усилий. Обращаясь к разработчикам софта мы получили много разных объяснений. Один из них сказал, что в его софте нужно всегда считать нелинейные опоры. Проблема в том, что нелинейные опоры приводят к необходимости задания нелинейных комбинаций нагрузок. Если кто-нибудь с этим сталкивался, он понимает абсурдность таких предложений при массовом проектировании.

## Slide 10
Notes: Далее этот же объект на линейных и нелинейных сваях был просчитан полностью, определена разница теоретического расхода в первом и во втором случае. В зависимости от конфигурации объекта и грунтовых условий естественно эти показатели будут отличаться.

## Slide 11
Notes: Третий пример каснется так называемой этапности строительства, поскольку считается, что это решение бесплатно обнуляет проблему.